FS48 – MÉMORISATION DES PARAMÈTRES

Validation d'une structure

Exemple de questionnement :
- Projetez le schéma structurel de la carte I2C
- Quel est le rôle de cette fonction au sein de l'OT ? Mémoriser les paramètres de configuration.
- Donnez un exemple de paramètre mémorisé : Le sens de passage ; l'allumage des sémaphores ; etc.
- Désignez l'endroit où sont mémorisés les paramètres. CI1
- A quelle norme (type) de communication appartiennent les fils SDA et SCL ? Protocole I²C
- Avec quoi communique CI1 ? le microcontrôleur
- Est-ce une communication série ou parallèle ? série
- Donnez le rôle des cavaliers JP1, JP2 et JP3. Définir l'adresse du composant CI1 sur le bus
- On veut A2=1 ; A1=0 ; A0=0 ; représenter les cavaliers sur le schéma.
- Pourquoi une adresse est-elle nécessaire ? Elle permet de différencier les composants les uns des autres sur le bus.
- Quel est le rôle du cavalier JP4 ? Il permet d'agir sur le niveau de l'entrée WP pour protéger ou non la moitié haute de la mémoire du composant.
- Que trouve t-on dans cette moitié haute ? Les paramètres par défaut (sortie d'usine)
- Quel est le rôle des résistances R2 et R3 ? Résistances de rappel au VCC
Interprétation d'une expérimentation :
- Projetez la trame I2C
- Repérez l'oscillogramme de SCL et celui de SDA
- Que signifient SCL et SDA ? Serial Clock (horloge série) et Serial Data (données série)
- Repérez le début et la fin de la trame.
- Quel est le protocole pour indiquer le début d'une trame ? SDA passe à 0 suivi immédiatement de SCL.
- A quel endroit de la trame se situe l'adresse du composant CI1 ? au début.
- L'adresse complète est 1010000. Repérez-là sur la trame.
- A quoi sert SCL ? à valider les données transmises sur SDA ; chaque bit de SDA est validé sur un front descendant de SCL.

FS46 – DÉCODAGE DES ADRESSES

Validation d'une structure

Exemple de questionnement :
- Projetez le schéma structurel de la carte élève (p58 du dossier)
- Repérez cette fonction sur le schéma. En bas de FP4.
- Quel est le rôle de cette fonction au sein de l'OT ? Sélectionner des composants en fonction d'adresses fournies par le microcontrôleur
- Quel niveau logique valide la sortie CS0\ ? 0 (zéro)
- Quels indices vous permettent d'affirmer cela ? barre sur CS0 et Y2 ; symbole de l'inversion sur la sortie de Y2\
Interprétation d'une expérimentation :

- Projetez la table de vérité de la fonction.
- Quelles sont les conditions pour que CS0\ soit active ? il faut A14=0 ; A15=1 et RD\=0
- Même question pour CS2\ et CS3\
  CS2\ : il faut A14=0 ; A15=1 et WR\=0
  CS3\ : il faut A14=1 ; A15=1 et WR\=0
- A l'aide de la doc de U5, justifier la réponse donnée pour CS0\
  Dans la table de vérité de U5, pour que Y2 (CS0\) soit à 0, il faut A1 (A15) à 1, A0 (A14) à 0 et Select (RD\) à 0. C'est bien ce que nous avons dit.
- Dans la table de décodage, une erreur s'est glissée dans les combinaisons de A14, A15, RD\ et WR\. Trouvez-là et corrigez-là. 9ème ligne : 1000 à la place de 1100

FS22 – PRODUCTION DES SIGNAUX DE COMMANDE

Validation d'une structure

Exemple de questionnement :
- Projetez le schéma structurel de la carte élève (p58 du dossier)
- Repérez cette fonction sur le schéma. En haut de FP2.
- Quel est le rôle de cette fonction au sein de l'OT ? Produire des signaux qui vont permettre de déterminer la position et le sens de rotation du mécanisme.
- La sortie S4 de U10:B bascule de 0 vers 1 : représenter ce signal.
- Sous le signal de S4, représenter l'allure de la tension sur l'entrée E9 de U10:F ? charge exponentielle du condensateur C52 de 0V à 5V
- Calculer le temps qu'il faut à E9 pour atteindre 2,5V. 0,7xR57xC52 = 7µs
- Sous le tracé de E9, représenter la tension de sortie S8 de U10:F idem S4 retardé de 7µs
- Quel est l'opérateur logique U19:A ? un OU exclusif
- Sous E9, représenter le signal INT1\ impulsion négative de 7µs correspondant au début de la charge de C52
Interprétation d'une expérimentation :

- Projetez la page 29 du dossier élève (chrongrammes de FS22).
- Montrez les signaux d'entrée SENS1 et SENS2
- Montrez les signaux de sortie UD\ et INT1\
- Qu'est-ce qui caractérise le sens de rotation sur les signaux d'entrée ? le retard ou l'avance d'un signal par rapport à l'autre.
- Montrez un chronogramme où SENS2 est en retard sur SENS1. de +30° à 0° ou de 0° à -30°
- Montrez un chronogramme où SENS2 est en avance sur SENS1. de -30° à 0° ou de 0° à +30° ou la rotation de 120°
- Qu'est-ce qui caractérise le sens de rotation sur les signaux de sortie ? l'impulsion de INT1\ intervient sur un front montant ou descendant de UD\ selon le sens de rotation.

FP3 – SURVEILLANCE DE LA TEMPERATURE

Validation d'une structure (FS3.1) Captage de la température :

Exemple de questionnement :
- Projetez le schéma structurel de FP3 + l’extrait de la documentation constructeur du capteur de température.
- Quel est le rôle de cette fonction au sein de l'OT ? Fournir au microcontrôleur, une tension continue image de la température ambiante : si cette température est trop élevée alors le microcontrôleur commande la libération du bras (ou la chute du bras si le tripode possède cette option).
- Pour quelle raison le microcontrôleur commande t-il la libération du bras ? Car il y a soupçon d’incendie : Cela permet de faciliter l’évacuation des locaux.
- Repérer le capteur de température sur le schéma structurel : Q3
- Pour une température de 60°C, quelle est la valeur de la résistance Rt de ce capteur Q3.
  Rt = R25 x kt = 2k x 1,3 = 2,6kΩ
- Quel est le nom de la structure composée de U17:B, R43 et du capteur de température ? Amplificateur non inverseur
- Qu’est-ce qui permet d’affirmer que U17:B fonctionne en amplificateur ? Réaction de la sortie sur l’entrée « - »
- Quel est le rôle de cet Amplificateur non inverseur ? Convertir les variations de résistance de Q3 en une tension continue VT1 donc la valeur va donc être l’image de la température.

Interprétation d'une expérimentation : (FS3.1) Captage de la température

- Projetez la courbe VT1 = f(Rt)
- Pour cette valeur de température de 60°C, quelle est la valeur de la tension VT1 : Environ 3,15V
- VREF étant égal à 2,5V, montrer que la structure est bien un amplificateur : Tension de sortie VT1 (3,15V) > Tension d’entrée VREF (2,5V)
- Afin de valider la valeur de VT1 (3,15V), donner l’expression de VT1 en fonction de VREF, Rt et R43 puis calculer sa valeur : VT1 = VREF x (1 + Rt / R43) = 2,5 x (1+2,6/10) = 2,5 x 1,26 = 3,15V (Lui donner le résultat)
- A l’aide de la courbe, déterminer la valeur de l’amplification de tension de la structure pour une résistance Rt = 2 kΩ ? VT1 = 3V donc Av = VT1 / VREF = 3 / 2,5 = 1,2 (Lui donner le résultat)

Rt (Ω)
VT1 (V)

FP3 – SURVEILLANCE DE LA TEMPERATURE

Validation d'une structure : (FS3.3) Adaptation :

Exemple de questionnement :
- Projetez le schéma structurel de FP3
- Quel est le rôle de cette fonction au sein de l'OT ? Fournir au microcontrôleur, une tension continue image de la température ambiante (VTEMP) : si cette température est trop élevée alors le microcontrôleur commande la libération du bras (ou la chute du bras si le tripode possède cette option).
- Pour quelle raison le microcontrôleur commande t-il la libération du bras ? Car il y a soupçon d’incendie : Cela permet de faciliter l’évacuation des locaux.
- Sachant que la tension VT2 varie entre 4,6 et 6V lorsque la température varie de 0 à 60°C,  indiquer le rôle de la structure composée de R47, R48 et C44 ? Permet d’adapter la tension image de la température à la plage de valeur acceptable par le microcontrôleur : Obtenir une valeur de VTEMP < VT2
- Quelle est la plage de tension d’entrée acceptable par le microcontrôleur ? Pourquoi ? 0 à 5V car ce sont les potentiels d’alimentation du microcontrôleur.
- Quel est le nom de la structure composée de R47, R48 ? Diviseur de tension.
- Pour VT2 = 6V exprimer et calculer VTEMP : VTEMP = VT2 x R48/(R47 + R48) = 6 x 10 (10+22)= 1,875V (Lui donner le résultat)
- Montrer que la fonction est bien remplie : VTEMP (1,875V) appliquée au microcontrôleur est bien < 5V

Interprétation d'une simulation : (FS3.3) Adaptation :

- Projetez les 2 séries de chronogrammes de VT2 et VTEMP (avec et sans la présence du condensateur C44)
  Remarque : Les tensions sinusoïdales qui sont superposées représentent la présence de parasites
- Identifier le chronogramme de VT2 et VTEMP  sur le 1° graphique
- Repérer et relever leur valeur moyenne : VT2 moy = 6V VTEMPmoy ~ 1,9V
- Que représentent ces valeurs moyennes ? Justifier la réponse : Les tensions continues images de la température car on retrouve les valeurs de l’étude théorique
- Comparer les chronogrammes de VTEMP  avec et sans le condensateur C44. Que constatez -vous ? Sa valeur moyenne reste la même mais l’amplitude de la composante sinusoïdale est plus faible lorsque C44 est présent
- En déduire le rôle de ce condensateur C44 (associé aux 2 résistances): Atténuer ou filtrer les parasites
- Quel type de filtre forme C44 (associé aux 2 résistances): Un filtre passe bas
- Justifier la réponse : La présence de C44 n’ a pas d’influence sur la composante continue de VTEMP (fréquence nulle) par contre atténue l’amplitude de sa composante sinusoïdale de fréquence évidemment plus élevée : le filtre laisse donc passer les basses fréquences
- A propos ! déterminer la fréquence de cette composante sinusoïdale : T = 1ms : f = 1/T = 1/1.10-3 =1kHz
Chronogrammes sans le condensateur C44

Chronogrammes avec le condensateur C44