B2SEID / 2008	Supports de Transmission

LE CÂBLE COAXIAL
  1. Constitution

     Les matériaux métalliques sont à base de cuivre ou d'aluminium.

     A l'aide de la page Web http://fr.wikipedia.org/wiki/Résistivité expliquez pourquoi ces deux matériaux sont utilisés :

     ..............................................................................................................................
    ..............................................................................................................................

    ..............................................................................................................................

    L'argent et l'or sont meilleurs conducteurs que le cuivre ou l'aluminium. Pourquoi ne sont-ils pas utilisés dans les supports de transmission ?

    ..............................................................................................................................
  2. Caractéristiques

     a) Impédance caractéristique

     Impédance : Pour faire très simple, l'impédance est à un signal sinusoïdal ce que la résistance est à un signal continu.

     Impédance caractéristique d'un câble :
     - Si le câble est utilisé dans des conditions idéales (adaptation d'impédance)
     - et si le câble est utilisé à une fréquence élevée,
     on peut dire que l'impédance caractéristique Zc est le rapport de l'amplitude de la tension U sur l'amplitude du courant I.

     Zc =	Elle s'exprime donc en ............
    Quelle est l'Impédance Caractéristique des câbles coaxiaux utilisés en télévision ?

    .........................

    Adaptation d'Impédance :
    On dit qu'il y a adaptation d'impédance lorsque .....................................................

    ..................................................................................................................................

    Elle permet d'optimiser ............................................................................................

    b) Atténuation

    L'Atténuation caractérise la perte de puissance dans la ligne de transmission.
    L'Atténuation est un Gain en puissance négatif.

    Formule du Gain en puissance : G =

    Exemple numérique : on suppose que la puissance du signal appliquée à l'entrée d'un câble coaxial est de 100mW. On récupère 10mW à la sortie de ce câble.

    Calculer le Gain en puissance du câble :

    G =

    En déduire la valeur de l'Atténuation :

    Quelles sont les caractéristiques physiques du câble qui agissent sur la valeur de l'Atténuation ?

    -

    -

    -
  3. Domaines d'emploi

     -

     -

     -

     -
  4. Avantages / Inconvénients

     a) Avantages :

     -

     b) Inconvénients :

     -

     -
2. LA PAIRE TORSADÉE
  1. Constitution
     Les paires sont torsadées pour ................................................................................

     .................................................................................................................................

     .................................................................................................................................

     Différents types de câbles à paires torsadées :
type de câble	signification du sigle	constitution
	UTP : Unshielded Twisted Pair	paire torsadée non blindée

  1. Caractéristiques
     a) Quelle est l'impédance caractéristique moyenne d'une paire torsadée ? ..................

     b) Quel est le débit binaire maximum que l'on peut faire passer sur une paire torsadée ?

     ...................................................................................................................................

     c) Quelle est la longueur maximum d'une paire torsadée ?

     ...................................................................................................................................

     ...................................................................................................................................

     d) Atténuation :
     Quelle est l'atténuation théorique d'une paire téléphonique ?

     ...................................................................................................................................

     ...................................................................................................................................

     ...................................................................................................................................
  2. Domaines d'emploi

     ...................................................................................................................................

     ...................................................................................................................................
  3. Avantages / Inconvénients

     a) Avantages :

     -

     -

     -

     b) Inconvénients :

     -
2. LA FIBRE OPTIQUE
  1. Constitution

     A l'aide des sites http://www.httr.ups-tlse.fr/pedagogie/cours/fibre/fotheori.htm et http://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_optique, indiquer la nature des matériaux qui constituent :

     - le cœur : ..................................

     - la gaine optique : ..................................

     - le revêtement de protection : ......................................................

     diamètre d'une fibre :
	diamètre (fourchette de valeurs)
Cœur
Gaine optique
Revêtement de protection

  Comparer ces valeurs avec le diamètre moyen d'un cheveu : ...........................

  ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................
  1. Caractéristiques
    Atténuation :

    Comparer l'atténuation d'une fibre Monomode avec celle d'une paire téléphonique.

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................
  2. Domaines d'emploi

     a) câbles sous-marin
     Consulter la page http://fr.wikipedia.org/wiki/Câble_sous-marin, notamment les photographies et les images animées.

     b) liaisons de nœuds Internet
     Pour raccorder les nœuds du réseau Internet entre eux, on utilise de la fibre optique.
     Sur la page suivante, est représentée la carte des liaisons entre noeuds d'un FAI.

     Définition d'un FAI : .................................................................................................
    Dans le département de la Manche, le Conseil Général a choisi de déployer de la fibre optique sur tout le département.
    Voir http://www.manchenumerique.fr/ (cliquez sur « Carte dynamique »)
    Quel est le rôle des locaux de régénération ?

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    c) FTTH
    Que signifie FTTH ?

    En anglais : ...................................................................................................

    En français : ..................................................................................................

    En quoi consiste la technologie FTTH ?

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    Téléchargez et lisez le bulletin n°42 du Conseil Général de la Manche sur http://www.cg50.fr/en-direct-42.asp
    Quel est le débit binaire promis par la technologie FTTH ?
    .................................................................................................................................
    Comparer ce débit au débit moyen de l'ADSL :

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................
    d) réseaux locaux

    A l'aide du tableau ci-dessous, indiquer ce qui peut motiver le déploiement de fibre optique dans un réseau local.

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................
    Il y a de la fibre optique entre les bâtiments du lycée Tocqueville. Pour quelle raison majeure ?

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................
  3. Avantages / Inconvénients

     a) Avantages :

     -

     -

     -

     b) Inconvénients :

     -

     -
2. LA LIAISON INFRAROUGE
  1. Constitution
    Pour assurer une liaison infrarouge, il est nécessaire de disposer :

    - d'un ....................... infrarouge,
    - et d'un ....................... infrarouge.

    Les deux peuvent être contenus dans le même appareil ; indispensable si on souhaite réaliser une liaison b.................................

    Citez un exemple de communication infrarouge unidirectionnelle :

    ............................................................................................................

    Milieux de transmission :
    Citez des milieux à travers lesquels la liaison infrarouge peut être établie :

    -

    -

    -

    -

    -
  2. Caractéristiques
     Lisez le paragraphe « infrarouge » de la page :
     http://hautrive.free.fr/reseaux/supports/communication-sans-fil.html#infrarouge
     et la page http://fr.wikipedia.org/wiki/Infrared_Data_Association

     Débit d'une liaison infrarouge : .....................

     Distance maximum entre les émetteur et récepteur : ..................
  3. Domaines d'emploi

     -

     -

     Est remplacé progressivement par .......................................................................

     ..............................................................................................................................
  4. Avantages / Inconvénients

     a) Avantages :

     -

     -

     b) Inconvénients :

     -

     -
3. LA LIAISON HERTZIENNE
  1. Constitution
    Pour assurer une liaison hertzienne, il est nécessaire de disposer :

    - d'un émetteur d'ondes .................................................,
    - et d'un récepteur d'ondes .................................................

    Les deux peuvent être contenus dans le même appareil ; indispensable si on souhaite réaliser une liaison b.................................

    ................................................	.........................................

  1. Caractéristiques

     * Fréquence d'émission
     Le support (............................................) étant partagé par tous, il est nécessaire de réglementer l'attribution des fréquences en fonction des usages.

     Trouvez une ou plusieurs fréquences d'émission utilisées par les appareils suivants :

     Microphone HF : .............................................................................................
    Borne Wifi (sur un réseau local) : ................................................................

    Emetteur TNT : .............................................................................................

    Téléphone mobile (GSM) : ............................................................................

    * Puissance d'émission
    Pour les mêmes raisons que pour la fréquence d'émission, la puissance d'émission est réglementée.

    Trouvez l'ordre de grandeur de la puissance d'émission des appareils suivant :

    Microphone HF : .............................................................................................
    Borne Wifi (sur un réseau local) : ................................................................

    Emetteur TNT : .............................................................................................

    Téléphone mobile (GSM) : ............................................................................

    * Bande passante / Débit binaire
    Toujours pour la même raison, la bande passante d'un émetteur est réglementée. En effet, lorsqu'un émetteur fonctionne, il n'émet pas que sur la fréquence d'émission, mais sur une bande de fréquences autour de la fréquence d'émission.
    Exemple :

    F : ....................................................................................
    Fcb : ...............................................................................
    Fch : ...............................................................................

    Il faut donc limiter la bande passante émise à ce qui est juste nécessaire.
1. Trouvez l'ordre de grandeur de la bande passante utilisée par les appareils suivant :

   Microphone HF : .............................................................................................
  Emetteur TNT : .............................................................................................

  Borne Wifi (sur un réseau local) : ................................................................

  Téléphone mobile (GSM) : ............................................................................

  Pour les systèmes numériques, on préfère parler de débit binaire. Le débit est directement lié à la bande passante.
  Ainsi, plus la bande passante est grande, plus le débit est ............................

  Trouvez l'ordre de grandeur du débit binaire pour les appareils suivant :

  Émetteur TNT : .............................................................................................

  Borne Wifi (sur un réseau local) : ................................................................

  Téléphone mobile (GSM) : ............................................................................
  1. Domaines d'emploi

     Ils sont très nombreux. Les principaux sont :

     - La télévision terrestre ou par satellite
     - La téléphonie (mobile ou fixe)
     - L'informatique : Wifi, Wimax, Blutooth
     - Les commandes à distance (télécommandes, jeux, etc.)
     - L'identification d'objets ou d'animaux (RFID)

     RFID : ..................................................................................................................
     En français : .........................................................................................................

     http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?langue=fr&id_article=2803&id_mag=0
  2. Avantages / Inconvénients

     a) Avantages :

     -

     -

     b) Inconvénients :

     -

     -